## Slide 2
第四章 维修活动
4.1.1 例行日检

## Slide 3
航前检查
过站检查
航后检查
日检
1
2
3
4.1.1 例行日检

## Slide 4
4.1.1 例行日检
如何实现航班的安全？

## Slide 5
4.1.1 例行日检
航前检查
第二方面
航后检查
过站检查
在每一日历日的第一次飞行前执行的标准绕飞机检查；
航空器在执行过站过程中执行的标准绕飞机检查；
在每一日历日的最后一次飞行前执行的标准绕飞机检查；

## Slide 6
统计数据（航安网）
 2020年一季度机务维修不安全事件频发
共23起，其中10起较为典型并造成较大影响
在因受疫情影响运行量大幅减少的情况下
绝大多数因违章违规行为导致
 2017年以来的情况
共发生机务原因的不安全事件294起
年均90起左右
绝大多数因违章违规行为导致
 刮碰、带外来物、错漏装占前三位：
三基建设不到位！
安全责任不落实！
维修作风问题突出！
94
3 3
1
1
93
4
1
84
23
1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
机务原因不安全事件
运输航空地面事故征候
通用航空一般飞行事故
通用航空地面事故
通用航空地面事故征候
2017年以来航安网统计机务原因不安全事件主要分类情况
2017年
2018年 2019年
2020年1季度
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4.1.1 例行日检
行业现状
Notes: “民航通用航空器维修工程技术研究中心”已列入四川省省校合作2020年重点项目清单

## Slide 7
4.1.1 例行日检
日检绕机路线
日检工卡
检查方法

## Slide 8
4.1.1 例行日检
绕飞机一周，完成以下检查
机头和前起落架区域：
目视检查起落架区域可见的液压管路无明显渗漏。
检查液压管路和液压部件是否有裂纹、变形、振动或压力气流引气的磨损；
检查管路接头是否松动；
检查软管无断丝；
确保管路与邻近结构之间间隙正常。
前起落架开锁作动筒。
TASK 05-27-10-200-001
检查液压管路和液压部件是否有裂纹、变形、振动或压力气流引气的磨损；
检查管路接头是否松动；
检查软管无断丝；
确保管路与邻近结构之间间隙正常。
前起落架开锁作动筒。
案例1

## Slide 9
绕飞机一周，完成以下检查
机头和前起落架区域：
检查前起落架减震支柱无损坏和渗漏。
减震支柱
注意检查减震支柱镜面高度。
高度H范围：30MM~300MM。
无裂纹，凹坑和划痕。
2010年航线部一车间新员工在擦拭B-6168左主起镜面时发现一处痕迹擦不掉，经仔细检查是镜面的纵向裂纹，工作者立即将信息上报，飞机停场大修，杜绝了一起不安全事件的发生。
擦拭镜面目的：
清楚污迹、灰尘等；
发现损伤的重要手段
4.1.1 例行日检
案例2

## Slide 10
绕飞机一周，完成以下检查
发动机内侧左大翼前缘区域：
检查左发内侧机翼前缘无损坏、无凹坑。检查机翼下表面无渗漏。
无凹坑、变形、腐蚀、铆钉松动。
注意检查沉淀活门、燃油泵盖板和燃油箱盖无燃油渗漏。
渗漏检查见下页
4.1.1 例行日检
案例3

## Slide 11
绕飞机一周，完成以下检查
左发动机区域
检查并确保左发动机进气整流罩、整流锥、风扇叶片和包皮无损坏。
进气道前缘有无凹坑、铆钉松动、丢失，消音层分层、凹坑、划伤、割伤、划痕等；
进气道消音层是否有分层；
整流锥防冰胶头在位，检查整流锥漆层损伤情况，整流锥六个固定螺栓在位；
风扇叶片注意有无变形、叶片缺口、划伤，风扇叶片防磨层分层、材料丢失、裂纹等；
风扇包皮有无磨损、划痕、裂纹、凹坑、贯穿伤，危险区域远离标识是否清晰在位，风扇包皮锁扣是否完好。
FOR V2500
MPD TASK: ZL-433-01
4.1.1 例行日检
案例4

## Slide 12
绕飞机一周，完成以下检查
从地面目视检查右水平安定面和升降舵无明显损坏和渗漏。
无凹坑、无变形、无腐蚀、无铆钉松动、无油迹、无渗漏。
航线常见水平安定面翼尖凹坑、穿透性裂纹，位置比较高需要认真仔细用强光检查。
B-2288飞机出现过凹坑。
参考SRM 55-14-00 PB 101 Allowable Damage - TRIMMABLE HORIZONTAL STABILIZER TIPS - ALLOWABLE DAMAGE查询放行标准。
TASK 55-12-11-200-001
4.1.1 例行日检
案例5

## Slide 13
4.1.1 航线维护种类
机外
目视检查雷达罩的状况。确保锁销扣好，没有外物损伤。
雷达罩上8个导流条状态完好。
雷达罩漆层脱落在标准范围内。
左右锁扣完好在位。
参考TASK 53-15-11-200-001-A
案例6

## Slide 14
机外
目视检查左皮托管探头、备用皮托管探头。确保它们的外观正常，没有损伤。
皮托管探头遭遇鸟击
备用皮托管探头 左皮托管探头
参考TASK 34-11-15-200-001-A
确保皮托管无堵塞、变形、漏洞、裂纹、电击痕迹、烧蚀痕迹、以及保护层未熔化。
4.1.1 例行日检
案例7

## Slide 15
机外
目视检查装在下部的ATC(2处)、装在下部的后DME天线、左迎角探头、备用迎角探头,确保它们的外观正常，没有损伤。
左迎角探头
备用迎角探头
后DME天线
ATC／DME天线检查标准：（摘自CMM）
确定部件上没有腐蚀
确定部件上没有裂痕或损伤
确定没有漆层腐蚀
注意：如果发现漆层腐蚀，天线一定是出现损伤了。
确保迎角探头无电击、移动无卡阻，且探头本体和底座无漆层覆盖
迎角探头参考TASK 34-11-15-200-001-A
4.1.1 例行日检
案例8

## Slide 16
给所有的空速管套上保护套。
4.1.1 例行日检
案例9

## Slide 17
辨证唯物主义
量变与质变
整体与局部
现象与本质
1988年“阿罗哈”空难
故障机理的认知
维修作风的养成
排故技能的借鉴
4.1.1 例行日检
维修检查通用规则

## Slide 18
航线维修
技术标准
生理局限
工作作风
资质权限
诚实守信
情景意识
4.1.1 例行日检
例行日检的基本要求

## Slide 19
1991年尼日利亚航空2120号航班空难（DC-机型），261人死亡
胎压不足
轮胎冲压工作缺失（氮气）
为了避免航班延误，经济利益
轮胎摩擦起火
起落架收回后轮舱着火
工作作风
诚实
安全责任
4.1.1 例行日检
典型案例分析

## Slide 20
➢ 四个意识：
规章、风险、举手、红线意识
➢ 五个到位：
准备、施工、测试、收尾、交接到位
4.1.1 例行日检
例行日检的规章要求

## Slide 21
4.1.1 例行日检
树立“三个敬畏”意识 弘扬当代民航精神
做一个合格的社会主义事业建设者和接班人
本节总结

## Slide 22
4.1.1 例行日检
例行日检的类型
例行日检的要求
本节总结

## Slide 23
谢谢大家的聆听！